## Slide 1
Тохиолдол 1 — Хуучин FACP дээр LoRaWAN нэмэх
Одоо байгаа систем
Барилгад аль хэдийн суурилуулсан FACP байгаа — солихгүйгээр LoRaWAN мэдэгдэл нэмж болно.
Шаардагдах зүйлс
🔌 PC817 Optocoupler ×2
FACP relay-г ESP32-оос
тусгаарлах (galvanic isolation)
ФACP-ийн өндөр хүчдэл
MCU-г гэмтээхгүй
📡 Heltec LoRa 32 V3
ESP32-S3 + SX1262 чип
AS923 давтамж дэмждэг
+22 dBm дээд чадал
Arduino IDE дэмжинэ
🔋 18650 × 2 + TP4056
3.7V Li-ion батарей
ТП4056 цэнэглэгч
Xүйтэн (-30°C)-д
20-30% capacity буурна
📦 IP65 Корпус
Барилгын дотор
тоосноос хамгаалах
Humidity resistant
~20,000₮
Холболтын схем
FACP Relay
(NO – COM)
▼
PC817
Optocoupler
▼
ESP32
Pin 4 (INPUT)
▼
SX1262
LoRa TX
▼
Gateway
RAK7268
Суурилуулалтын алхам
1
FACP relay байршил олох
FACP-ийн NO-COM terminal
хаана байгааг техникийн
гарын авлагаас олно
2
PC817 холбох
FACP NO→PC817 LED(+)
FACP COM→PC817 LED(-)
ESP32 3.3V→PC817 collector
ESP32 Pin4→PC817 emitter
3
Arduino код upload
LMIC library суулгах
DevEUI, AppKey оруулах
NODE_LAT, NODE_LON
flash-д тохируулах
4
ChirpStack-т бүртгэх
Device profile үүсгэх
OTAA join хийх
Application webhook
Telegram bot холбох
5
Туршилт хийх
FACP relay-г simulation
switch-ээр идэвхжүүлж
Telegram мэдэгдэл
ирэх эсэхийг шалгах
Нэмэлт өртөг: ~155,000₮ ($43) • FACP солихгүй • Суурилуулалт: ~2 цаг
Тохиолдол 1: Хуучин FACP | Relay dry contact | PC817 isolation | ESP32+SX1262 | OTAA join | AS923

## Slide 2
Тохиолдол 2 — Шинэ FACP + LoRaWAN нэгдсэн систем
Шинэ суурилуулалт
Шинэ барилга эсвэл FACP сольж байгаа тохиолдолд — эхнээсээ LoRaWAN-тай хамт төлөвлөнө.
Хуучин арга (GSM/утас)
Шинэ арга (LoRaWAN нэгдсэн)
Мэдэгдлийн арга
✗ GSM модем / утасны дуудлага
✓ LoRaWAN → Telegram/Dashboard
Сарын зардал
✗ SIM карт ~20,000₮/сар
✓ Үгүй — ISM зурвас лицензгүй
Найдвартай байдал
✗ GSM сүлжээ тасрахад алдагдана
✓ Dedicated LoRa сүлжээ
Байршил мэдээлэл
✗ Байхгүй — хаана гэдэг мэдэгддэггүй
✓ GPS координат payload-д байна
Нэг gateway хамрах
✗ Нэг SIM = нэг барилга
✓ Нэг gateway = 40+ барилга
Батарейн нөөц
✗ Байнгын цахилгаан шаардлагатай
✓ 2×18650 = ~2 жил
Суурилуулалт
✗ Кабель татах, SIM тохируулах
✓ Wireless, OTAA автомат
ОБЕГ мэдэгдэл
✗ Хүний гараар залгах
✓ Автомат Telegram + Dashboard
Шинэ FACP сонгохдоо анхаарах зүйл
Relay гаралт
NO/NC-COM
dry contact
заавал байх
Хүчдэл
24VDC эсвэл
12VDC relay
PC817-тэй
нийцтэй
Бүсийн тоо
Байт 1 дахь
Zone bitmask
8 бүс хүртэл
дэмжинэ
Стандарт
EN54 эсвэл
MNS стандарт
Монгол зах
зээлд байдаг
Брэнд жишээ
Notifier, EST
Honeywell, Bosch
Адрес болон
конвенциональ
Тохиолдол 2: Шинэ FACP | Relay NO/NC-COM | 24VDC | EN54 стандарт | LoRaWAN нэгдсэн | Зардал бага

## Slide 3
Payload урсгал — FACP-ээс ОБЕГ хүртэл
17 байт • SF9 • 185мс
00:00.000
FACP
Relay идэвхжинэ
Утааны мэдрэгч
дохио өгнө
NO contact хаагдана
24VDC → PC817 LED
→
00:00.005
ESP32
Interrupt
GPIO pin LOW болно
debounce 50мс
alarm=true тэмдэглэнэ
Payload үүсгэнэ
→
00:00.055
SX1262
LoRa TX эхлэнэ
17 байт payload
SF9, BW=125kHz
921.5MHz AS923
ToA = 185мс
→
00:00.240
RAK7268
Hүлээн авна
RSSI хэмжинэ
SNR бүртгэнэ
Metadata нэмнэ
Network server руу
→
00:00.300
ChirpStack
Decode хийнэ
JS decoder ажиллана
lat/lon тооцоолно
Webhook trigger
JSON илгээнэ
→
00:00.500
ОБЕГ
Мэдэгдэл хүрнэ
Telegram мессеж
Grafana dashboard
Байршил цэгээр
Аварагч мэдэнэ
17 байт Payload — агаарт нисэх дарааллаар:
0
Src
1
Zone
2
Sev
3
BatV
4
RSSI
5
Temp
6
Seq
7
Flag
8
Lat
H
9
Lat
10
Lat
11
Lat
L
12
Lon
H
13
Lon
14
Lon
15
Lon
L
16
CRC
185 мс
Time on Air
(SF9, 17 байт)
~500 мс
FACP → ОБЕГ
нийт хугацаа
0.51%
Duty cycle
(1% доор)
~18 dB
Link margin
(2км, SF9)
40+
Барилга/
Gateway
0.11м
GPS
нарийвчлал
📌 Хуучин FACP: PC817 нэм → ~155,000₮ нэмэлт → 2 цаг суурилуулалт
📌 Шинэ FACP: Relay NO/NC → LoRaWAN нэгдсэн → Сарын зардалгүй
FACP → PC817 → ESP32+SX1262 → RAK7268 → ChirpStack → Telegram/Grafana → ОБЕГ | AS923 | SF9